Definición de interfaz de PCB de ensayo estático

Eléctricas

1. Entre generador de señales y PCB ensayo
2. Entre sensores de banco y PCB ensayo
3. Entre osciloscopio y PCB ensayo
4. Entre HMI y PCB ensayo
5. Grounding a PCB

Mecánicas

Fijación en gabinete

Interfaz eléctrica entre generador de señales y PCB de ensayo

Descripción narrativa
El generador cuenta con un conector de salida BNC. Para que llegue la señal del generador al sensor debo conectarlo al PCB esto lo hago mediante un cable coaxil con conectores BNC. Por lo cual el conector de entrada de señal del PCB debe ser BNC a chasis.

Resumen
Interfaz de generador con PCB
Conector de generador
Conectores Tipo Potencia/señal
Para cada interfaz defino conector de potencia o señal (utilizo la definición de vía de kicad)